Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych z płyt melaminowanych w pomieszczeniach biurowych wskazanych przez Zamawiającego.

Miejsce dostawy: budynek biurowy przy ul. Leszno 14 w Warszawie.

Kolorystyka: preferowanym kolorem kolor płyty melaminowanej jest calvados naturalny. Ostateczny kolor zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.

- Biurko proste typu SVENBOX EKO BH073 lub równoważne o wymiarach szer. 137 cm ; gł. 70 cm, wys. 75 cm – 27 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna biurka o następujących parametrach:

Biurka  powinny być wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm.  Blaty oraz nogi powinny być wykonane z płyty grubości 28 mm oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Łączyna biurka wykonana z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm oklejona obrzeżem PCV 0,5 mm. Nogi biurka wykonane z płyty gr. 18mm oklejane obrzeżem PCV2mm. Nogi połączone z blendą poprzez złącza młotkowe  umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). Blat biurka powinien posiadać dwie przelotki kablowe.

- Szafka niska dwudrzwiowa typu SVENBOX EKO H11 lub równoważna 
o wymiarach szer. 80 cm; gł. 38,5 cm; wys. 77 cm - 5 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna szafki o następujących parametrach:

Szafki wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm oklejane obrzeżem PCV 0,5mm 
i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28mm; wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Każda szafka powinna posiadać przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. 
Drzwi skrzydłowe z zamkiem centralnym lub baskwilowym, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą  zawiasów o możliwym kącie otwarcia do 110°. Uchwyty metalowe. Szafki w wieńcach dolnych powinny posiadać 4 regulatory o wysokości do 30mm umożliwiające wypoziomowanie tych szafek.

- Szafa aktowa dwudrzwiowa typu SVENBOX EKO H51 lub równoważna 
o wymiarach szer. 80 cm ; gł. ; 38,5 cm ; wys. 183 cm – 30 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna szafy o następujących parametrach:

Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	Wieńce górne z płyty 28mm; wieńce dolne, 4 półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm.

Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe; każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą  zawiasów o możliwym kącie otwarcia do 110°. Uchwyty metalowe.

- Metalowy wieszak ubraniowy typu P103 lub równoważny -  12 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna wieszak o następujących parametrach:

Wieszak wykonany z elementów metalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. Stabilna podstawa oraz minimum osiem ramion do powieszenia okryć wierzchnich.

- Kontener „podbiurkowy” 3-szufladowy typu SVENBOX EKO KH13 lub równoważny o wymiarach szer. 43,5 cm ; gł. 52,5 cm ; wys. 59 cm – 27 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna kontenery o następujących parametrach:

Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm, oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Blat górny z płyty o grubości 28mm. Mebel wyposażony w kółka jezdne tworzywowe. Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych 
z samodomykiem. Zamek centralny zabezpieczający przed niepowołanym dostępem 
i umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad.

- Kontener 4 szufladowy „dostawka” do biurka typu SVENBOX EKO KH26 
z blatem lub równoważny o wymiarach szer. 42 cm ; gł. 49,5 cm ; wys. 73 cm – 2 szt .

Za równoważne Zamawiający uzna kontenery o następujących parametrach:

Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm , oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Mebel bez kółek jezdnych natomiast ze stopkami umożliwiającymi regulację ustawienia. Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych z samodomykiem. Zamek centralny zabezpieczający przed niepowołanym dostępem i umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad.

- Regał otwarty typu SVENBOX EKO H55 lub równoważny o wymiarach szer. 60 cm ; gł. 38,5 cm ; wys. 183 cm – 1 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna regały o następujących parametrach:

Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm. Meble oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28mm; wieńce dolne, 4 półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Każdy regał powinien posiadać przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.

- Regał otwarty z dolną częścią zamykaną typu SVENBOX EKO H54 lub równoważny o wymiarach szer. 80 cm ; gł. 38,5 cm ; wys. 183 cm – 1 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna regały o następujących parametrach:

Meble  wykonane z płyty melaminowanej 18mm i 28mm. Meble oklejane obrzeżem PCV 0,5mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28mm; wieńce dolne, 2 półki i boki wykonane z płyty 18mm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Każdy regał powinien posiadać przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów.

W dolnej części zamykanej regał powinien posiadać drzwi skrzydłowe z zamkiem centralnym lub baskwilowym; każdy z frontów mocowany do korpusu szafy za pomocą  zawiasów o możliwym kącie otwarcia do 110°. Wewnątrz szafy jedna półka wykonana z płyty 18mm.

- Stolik typu SVENBOX EKO PH64 lub równoważny o wymiarach 63 cm. x 63 cm ; wys. 65 cm – 1 szt.

Za równoważne Zamawiający uzna stolik o następujących parametrach:

Mebel  wykonany z płyty melaminowanej 18mm i 28mm. Blat stolika oklejany obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Blat stolika wykonany jest z płyty 28mm a podstawa wyrobu z płyty 18mm.

- Krzesło biurowe typu Nowy Styl Bravo lub równoważne - 27 sztuk.

Za równoważne Zamawiający uzna krzesło o następujących parametrach:

Krzesło obrotowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane. Wyposażone w mechanizm ruchowy CPT zapewniający odchylanie oparcia z możliwością blokady w dowolnej pozycji, regulację wysokości oparcia i głębokości siedziska. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki z wytrzymałego tworzywa oraz nylonowa podstawa jezdna z kółkami do powierzchni dywanowych. Kolor tapicerki zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

Podstawa krzesła:

- pięcioramienny krzyżak;

- teleskop gazowy zapewniający płynną regulację oraz tzw. miękkie resorowanie wysokości;

Rodzaj kółek:

- kółka muszą zapewniać swobodne przemieszczanie się krzesła w trakcie użytkowania;

- kółka do powierzchni  miękkiej;

Mechanizm regulacji:

- zablokowanie oparcia w pozycji do pracy;

- regulacja głębokości siedziska;

- regulacja wysokości siedziska;

Podłokietniki:

- wykonane z wysokiej jakości mocnego tworzywa sztucznego;

Siedzisko:

- regulowana wysokość siedziska w zakresie 42,5-55,5 cm;

- szerokość minimum 46 cm;

- głębokość minimum w przedziale 44-47 cm;

- zaokrąglona krawędź przednia;

- wykonane z tkaniny.

Gwarancja - minimum 2 lata od daty zakupu.